Акт обследования

Сетей водоснабжения по ул.Демская, ул.Имайская, ул.Дюртюлинская

д.Кучумово Чишминского района РБ

д.Кучумово							                    	10.12.2018 г.

Комиссия в составе:

| Уразметов И.З. | - Глава Администрации сельского поселения Чишминский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Султанова Х.Ф. | - управляющий делами сельского поселения Чишминский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан |
| Каримов Р.Г. | - староста д.Кучумово Чишминского района РБ |
| Рудник Е.А. | - специалист 2 категории сельского поселения Чишминский сельсовет МР Чишминский район Республики Башкортостан |

Произвела обследование сетей водоснабжения по ул.Демская, ул.Имайская, ул.Дюртюлинская д.Кучумово Чишминского района РБ.  В результате осмотра выявлены дефекты и повреждения по сети водопровода протяженностью 1,946 км, следы коррозии.

Комиссия пришла к выводу, что необходимо произвести следующие работы:

1. Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 (под ВК 3 шт) - 1000 м3 грунта

2. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 - 1000 м3 грунта

3. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 - 100 м3 грунта

4. Устройство основания под трубопроводы из местного грунта - 10 м3 основания

5. Песок природный для строительных: работ средний

6. Грунт песчаный, супесчаный

7. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - 100 м3 грунта

8. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 - 1000 м3 грунта

9. Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (3 шт ду 1м) - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

10. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих - 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

11. Люки чугунные: легкие

12. Скобы металлические для монтажа

13. Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм – 1 задвижка

14. Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм – 1 задвижка (или клапан обратный)

15. Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм

16. Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм

17. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм – 1 фланец

18. Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм – 1 задвижка

19. Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80 мм – 1 задвижка(или клапан обратный)

20. Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм

21. Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм

22. Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 80 мм

23. Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм – 1 фланец

24. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм – 100 м

25. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм – 1 км трубопровода

26. Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

27. Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001) – 10 м

28. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм – 1 км трубопровода

29. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм – 100 м

30. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм – 1 км трубопровода

31. Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)

32. Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001) -10 м.

33. Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм – 1 км трубопровода

34. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм - 1 врезка

35. Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов -10 фасонных частей

36. Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм - 10 шт.

37. Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)

38. Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)

39. Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) - 10 шт.

40. Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников -10 фасонных частей

41. Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром: 90 мм – 10 шт.

42. Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)

43. Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)

Подписи

|  | Уразметов И.З. |
| --- | --- |
|  | Султанова Х.Ф. |
|  | Каримов Р.Г. |
|  | Рудник Е.А. |